## Slide 1: Elaboração de projeto arquitetonico unifamiliar de 80M² para PCD (cadeirante)
Componentes:
Andre souza
Dante gonçalves
Ermeson abreu
Heder brito
Jaciara batista
Orientadora
Professora Kelen

## Slide 2
Desenvolver a planta da uma casa respeitando o Código de Obra e a norma NBR 9050 de acessos em relação a cadeirante com um total de até 80M² (elaborado por Técnicos de Edificação) .
O projeto visa não só a melhoria da qualidade de vida dos moradores, mas também a criação de um ambiente que favoreça a convivência familiar com privacidade e conforto de todos os integrantes da família.
Objetivo

## Slide 3
JUSTIFICATIVA
De acordo com o IBGE, 8,9% da população brasileira utiliza cadeira de rodas, o que reforça a necessidade de ambientes acessíveis para garantir a inclusão plena dessas pessoas, principalmente em residências, onde autonomia e segurança são essenciais. A acessibilidade é um direito humano fundamental para a integração social, possibilitando deslocamento seguro e confortável por meio de rotas adaptadas, como rampas e portas adequadas. Além disso, a acessibilidade está ligada à educação inclusiva, pois elimina barreiras físicas e sociais, promovendo igualdade de oportunidades. Assim, garantir rotas acessíveis é fundamental para a inclusão, o respeito aos direitos e a valorização da diversidade. Atualmente, nosso país possui cerca de 207 milhões de habitantes e, de acordo com dados do IBGE (2010), 24% dessa população possui algum tipo de deficiência.

## Slide 4
Palavras Chaves
Acessibilidade.
Projetos de Técnicos.
NBR 9050.
Moradia Acessível.
Adequação de Ambiente.
Autonomia.

## Slide 5: Perfil do cliente
Este trabalho tem como norte o desenvolvimento de um projeto arquitetônico para uma família, onde a esposa tem 48 anos cadeirante, o esposo tem 55 anos, motorista e um filho de 19 anos de idade. O foco principal é proporcionar condições adequadas para todos os intrigantes da família , considerando as normas de acessibilidade e conforto conforme a NBR 9050.

## Slide 6: Programas de necessidade
Banheiro
Sala de jantar
Dormitórios
Área de Serviço
Cozinha
Sala

## Slide 7: nbr9050
A NBR 9050 estabelece critérios técnicos de acessibilidade para garantir o direito de ir e vir de todas as pessoas incluindo aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida de forma segura, confortável e autônoma, respeitando o conceito de Desenho Universal.

## Slide 8: acessibilidade
Acessibilidade possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações.

## Slide 9: adequação
  Acessível espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, Edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa.

## Slide 10: ajuda técnica
produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com Deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

## Slide 11: rota acessível
Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecte os ambientes externos ou internos de espaços e Edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida.

## Slide 12
Exemplo de medidas para o Banheiro

## Slide 13: Tecnologia
- Reuso da água da chuva 🌧️

## Slide 14: Funcionamento do sistema
Um sistema de captação de água da chuva funciona captando a água que escorre dos telhados e direcionando-a para um reservatório, geralmente uma cisterna. Essa água pode então ser usada para diversas finalidades, como regar o jardim, limpar a casa ou, em alguns casos, até mesmo para fins não potáveis, como descargas.

## Slide 15: Pro e contras
Observações:
A água não é potável e não deve ser usada para beber ou cozinhar.
O sistema deve ser dimensionado conforme o telhado e o clima local.
Pode ser instalado em residências, escolas e empresas.
Vantagens:
Economia de água potável
Redução da conta de água
Sustentabilidade ambiental

## Slide 16
Estudos de caso

## Slide 17
Planta de estudo de caso

## Slide 18
Planta de estudo de caso

## Slide 19
terreno

## Slide 20
zoneamento

## Slide 21
Estamos aqui

## Slide 22
1,5 km
Posto de saúde 1 KM
Escola Fundamental 1 KM
Escola Primaria 1 KM

## Slide 23
VISTA AÉREA

## Slide 24
MAPA PELO GEOSAMPA

## Slide 25: LOCALIZAÇÃO
Rua Cesar Pena Ramos 1430
Vista Frontal

## Slide 26: Vista dos vizinhos lado Esquerdo

## Slide 27: Vista dos vizinhos lado Direito

## Slide 28: Posição do sol as 06:52

## Slide 29: Posição do sol as 12:00

## Slide 30: Posição do sol as 12:00

## Slide 31
projeto

## Slide 32
PLANTA TÉCNICA
N

## Slide 33
LAYOUT
N

## Slide 34
PLANTA DE COBERTURA
N

## Slide 35
CORTE AA

## Slide 36
CORTE CC

## Slide 37
Elevação Lateral

## Slide 38
Corte AA Detalhe soleira
De acordo com a norma NBR 9050.
Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %), conforme a Figura 68.

## Slide 40
Elevação Lateral

## Slide 41
estrutura

## Slide 42
FUNDAÇÃO
A sapata corrida é uma fundação rasa feita em concreto (simples ou armado), utilizada principalmente sob paredes contínuas em construções de pequeno porte, como casas térreas ou edificações em alvenaria estrutural.

## Slide 43
Principais Vantagens:
Distribui bem as cargas ao longo das paredes;
Custo relativamente baixo;
Fácil de executar com mão de obra comum;
Ideal para obras simples e rápidas.

## Slide 44
PLANTA DE FUNDAÇÃO
Serão 31 sapatas
Serão 31 pilares
Serão12 vigas baldrame

## Slide 45
Planta Estrutural
Serão 31 pilares
Serão 12 vigas

## Slide 46
elétrica

## Slide 47
Planta de Elétrica

## Slide 48: Dimensionamento Elétrico - Quadro de Distribuição
Projeto de Circuitos Residenciais com base na ABNT NBR 5410

## Slide 49: Distribuição de Cargas
| Nº | Tipo | Tensão (V) | Potência Total (W) | Local | 1 | Iluminação | 127 | 1700 | Lavanderia, Sala, Dorm.2 |
| 2 | TUE | 127 | 1200 | Cozinha |
| 3 | Iluminação+TUG| 127 | 1740 | Lavanderia, Dorm.1, CIRC.|
| 4 | TUG | 220 | 2500 | (sem carga)
| 5 | TUE | 220 | 7000 | Banho |
| 6 | TUE | 220 | 2500 | Torneira elétrica |

## Slide 50: Correntes e Bitolas de Cabos
Fórmula: I = P / V
| Nº | Corrente (A) | Seção Recomendada |
|----|--------------|-------------------|
| 1 | 13,39 | 1,5 mm² |
| 2 | 9,45 | 1,5 mm² |
| 3 | 13,70 | 1,5 mm² |
| 4 | 0 | - (sem carga) |
| 5 | 31,82 | 6 mm² |
| 6 | 11,36 | 1,5 mm² |

## Slide 51: Referência ABNT NBR 5410
Critérios:
- Instalação residencial: Método B1 (eletroduto embutido)
- Queda de tensão: até 4%
- Condutor: cobre, isolação 70°C (PVC)
| Corrente (A) | Seção (mm²) |
|--------------|-------------|
| até 15 A | 1,5 mm² |
| até 20 A | 2,5 mm² |
| até 28 A | 4 mm² |
| até 36 A | 6 mm² |

## Slide 52
Circuito | Potência Total | Tensão | Corrente Estimada (I = P/V) | Seção Mínima (mm²) | Justificativa
C1 | 1700 W | 127 V | 13,4 A | 1,5 mm² | Iluminação
C2 | 1200 W | 127 V | 9,4 A | 1,5 mm² | TUE leve
C3 | 1740 W | 127 V | 13,7 A | 2,5 mm² | TUG + iluminação
C4 | 0 W (Reserva) | 127 V | 0 A | 2,5 mm² | Reserva (mínimo)
C5 | 7000 W | 220 V | 31,8 A | 6 mm² | Chuveiro
C6 | 2500 W | 220 V | 11,4 A | 2,5 mm² | Torneira elétrica
álculo da Corrente e Bitola dos Cabos (ABNT NBR 5410)

## Slide 53
Circuito | Tipo | Potência | Corrente | Seção (mm²) | Tipo de Cabo | Comprimento (m)*
C1 | Iluminação | 1700 W | 13,4 A | 1,5 mm² | PP 750V | 30 m
C2 | TUE | 1200 W | 9,4 A | 1,5 mm² | PP 750V | 20 m
C3 | TUG + Ilum. | 1740 W | 13,7 A | 2,5 mm² | PP 750V | 25 m
C4 | Reserva | — | — | 2,5 mm² | PP 750V | 15 m
C5 | Chuveiro | 7000 W | 31,8 A | 6 mm² | PP 750V | 20 m
C6 | Torneira | 2500 W | 11,4 A | 2,5 mm² | PP 750V | 15 m
1. Resumo dos Materiais por Circuito

## Slide 55
Hidráulica

## Slide 56
Esgoto
N

## Slide 58
Água Fria

## Slide 63: Águas Pluviais

## Slide 64
Estimativa de custos

## Slide 65
ETAPAS ORÇAMENTÁRIAS

## Slide 66
FUNDAÇÃO

## Slide 67
ESTRUTURA

## Slide 68
ALVENALIA

## Slide 69
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

## Slide 70
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

## Slide 71
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## Slide 72
COBERTURA

## Slide 73
RESUMO FINAL (SEM BDI)

## Slide 75
ESTIMATIVA DE DURAÇÃO POR ETAPA (DRONOGRAMA FÍSICO)

## Slide 76
CUSTO COM MÃO DE OBRA (BASE SINAPI-SP- MAIO/2025)

## Slide 77
RESUMO GERAL DA OBRA

## Slide 78
perspectiva

## Slide 83
Referencias bibliográficas
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.plantapronta.com.br%2Fprojeto%2F244A%2Fplanta-de-casa-terrea-com-60m&psig=AOvVaw2CoHl_E5jSy4ymQX1_82IU&ust=1745535001200000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCLjphJmf74wDFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.iprojetei.com.br%2Fpt%2Fprojeto%2Fref%2F84i%2Fplanta-de-casa-pequena-com-suite-invertido-&psig=AOvVaw2CoHl_E5jSy4ymQX1_82IU&ust=1745535001200000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCLjphJmf74wDFQAAAAAdAAAAABAZ
- ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações
- BRASIL. Código de Obras do Município de Curitiba
- SASSAKI, R. K. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos.
- Observatório da Acessibilidade – UFPR (2024)
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feossystems.com.br%2Fblog%2Fagua-cinza-reutilizacao%2F&psig=AOvVaw2LM0LswuaHh0tG0JnCzX97&ust=1748559691638000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCJCq4d-ix40DFQAAAAAdAAAAABAT

## Slide 84
TRANSIÇOES E EFEITOS POR SALIN EVENTOS
PROJETO POR EQUIPE SALIN
FINALIZAÇAO POR SALIN
THE END